## Slide 1: 5.12 全向轮与麦轮适配算法
RoboWalker | Yssickjgd

## Slide 2: 目录
现象分析
解决方法

## Slide 3: 1 现象分析
我们的全向轮与麦轮在高速平动时，可能会“跑偏”
  进一步分析，问题在于全向轮与麦轮都是有自由转动的滚子的
  在滚子间来回切换时，滚子要从静止状态转变成随动随转状态，可能会造成打滑
  这种打滑，在重心不居中的底盘上尤为明显，因为此时不同的轮组打滑程度是不一样的
  最好的解决方式是改机械，但电控也能做点事情

## Slide 4: 2 解决方法
像前几章节一样，还是PID（用到了kp和ki）
  输入
    当前值：底盘陀螺仪反馈的角速度
    目标值：底盘理想的目标角速度，或者说操作手想要的角速度
  输出
    控制值：底盘用于解算的目标旋转速度
这个输出值不是直接取代底盘目标旋转速度，而是叠加到底盘的目标旋转速度上

## Slide 5: 2 解决方法
当然，这种方法治标不治本，只能略微改善操作手的手感
  参数给小了收敛慢
  参数给大了容易震荡
  根据原理，当达到目标值时，起作用的是ki，但ki会导致一定的延迟，且平动速度变化时可能会震荡
最好是机械一开始设计的时候，保证重心尽量居中